## Slide 1: Szolgáltatás virtuális hálózatokon
dr. Bartolits István
főosztályvezető
Technológia-elemző Főosztály
NMHH
HTE
Budapest, 2014. február 12.

## Slide 2: Áttekintés
A virtualitás fogalma
Valós és virtuális hálózatok
Virtuális hálózatok interkontinentális méretekben
Virtuális privát hálózatok
Mobil virtuális hálózati szolgáltatás (MVNO)
  A mobil hálózat felépítése
  Üzleti modellek (MNO, MVNO, viszonteladó)
  Az MVNO-k fajtái és együttműködésük az MNO-val
Szabályozási kérdések

## Slide 3: A virtualitás fogalma
A középkori skolasztikus latin terminológiában
„hathatós, hatékony” a jelentése. Valami, ami hatásában azonos, de megjelenési formájában különböző.
Mesterségesen előállított illúzió.
Pl.: Róma, Spada palota, Francesco Borromini
Virtuális:

## Slide 4: A virtualitás fogalma
A középkori skolasztikus latin terminológiában
„hathatós, hatékony” a jelentése. Valami, ami hatásában azonos, de megjelenési formájában különböző.
Mesterségesen előállított illúzió.
Pl.: Róma, Spada palota, Francesco Borromini
Virtuális:

## Slide 5: A virtualitás fogalma
A középkori skolasztikus latin terminológiában
„hathatós, hatékony” a jelentése. Valami, ami hatásában azonos, de megjelenési formájában különböző.
Mesterségesen előállított illúzió.
Pl.: Róma, Spada palota, Francesco Borromini
Virtuális:

## Slide 6: A virtualitás fogalma
Virtuális: Látszólagos, nem valódi

## Slide 7: A virtualitás fogalma
Virtualitás
Virtuális
valóság
Virtuális
gépek
Virtuális
hálózatok
Virtuális
pénz
MVNO
Virtuális
jelenlét
Virtuális: Látszólagos, nem valódi

## Slide 8: A virtualitás fogalma
Virtualitás
Virtuális
valóság
Virtuális
gépek
Virtuális
hálózatok
Virtuális
pénz
MVNO
Virtuális
jelenlét
Nincs, de létre-
Hoztuk !

## Slide 9: A virtualitás fogalma
Virtualitás
Virtuális
valóság
Virtuális
gépek
Virtuális
hálózatok
Virtuális
pénz
MVNO
Virtuális
jelenlét
Nincs, de létre-
Hoztuk !
Van, de ráépítjük a
virtuális változatát !

## Slide 10: A virtualitás fogalma
Virtualitás
Virtuális
valóság
Virtuális
gépek
Virtuális
hálózatok
Virtuális
pénz
MVNO
Virtuális
jelenlét
Nincs, de létre-
Hoztuk !
Van, de ráépítjük a
virtuális változatát !
Van, de máshol !

## Slide 11: Valós és virtuális hálózatok
Valós hálózatok:
  Hálózati csomópontok
    A hálózat jellegének megfelelő kapcsolás
  Átviteli utak
    Adott topológia
    Adott protokoll
Virtuális hálózatok:
  A valós hálózat kapacitásait használó hálózat
  Az igényeknek megfelelő topológia
  A meglévőre „ráültetett” homogén protokoll
  Virtuális kapcsolók a csomópontokban
Közlekedési példa: Frankfurt – Bonn virtuális Lufthansa járat

## Slide 12: Virtuális hálózatok interkontinentális méretekben
Vanco Group Limited
  1988-ban alapították, 750 fős cégként működik
  230 országban van kapacitási lehetősége
  161 országban működik ténylegesen
  2008. május 27: felvásárolta a Reliance Globalcom, az indiai Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group tagja

## Slide 13: Virtuális hálózatok interkontinentális méretekben

## Slide 14: Virtuális privát hálózatok (VPN)
Adathálózat felett kiépített virtuális hálózat, ahol a virtuális hálózat átviteli útjai alagutazva vannak (tunneling).
Az alagutazás következtében az átvitt információ az valós hálózat számára nem látható, az rejtve marad (privát jelleg).
A céghálózatok biztonságos távoli elérésének az eszköze is.

## Slide 15: Virtuális privát hálózatok (VPN)
A VPN-ek kategorizálása történhet:
Az alagutazáshoz használt protokoll szerint
Az alagutazás végponti pozíciója szerint (costumer edge, network-provider edge)
Telephely-telephely vagy távoli hozzáférés jellegű
A nyújtott biztonsági szint szerint
Az OSI réteg szerint (Layer 2 vagy Layer 3 szintű)

## Slide 16: A virtuális szolgáltatás műszaki feltételei: a GSM rendszer alapeleme, a BSS
BTS
BSS
BSC – Base Station Controller BTS – Base Transceiver Station
BTS
BSC

## Slide 17: A virtuális szolgáltatás műszaki feltételei: a GSM hálózat felépítése
MSC
GMSC
MSC
BSS
BSS
BSS
BSS
PSTN
MSC – Mobile Services Switching Center
GMSC – Gateway MSC
BSS – Base Station System

## Slide 18: A virtuális szolgáltatás műszaki feltételei: a GSM hálózat felépítése
MSC
GMSC
BSS
PSTN
MSC – Mobile Services Switching Centre
GMSC – Gateway MSC
BSS – Base Station System
MSC
MSC
BSS
BSS
BSS
BSS
BSS
VLR
VLR
VLR
HLR
HLR – Home Location Register (Honos helymeghatározó regiszter)
VLR – Visitor Location Register (Látogató helymeghatározó regiszter)

## Slide 19: A virtuális szolgáltatás műszaki feltételei: a GSM hálózat felépítése
MSC
GMSC
BSS
PSTN
MSC – Mobile Services Switching Centre (Mobil kapcsoló központ)
GMSC – Gateway MSC (Átjáró MSC)
BSS – Base Station System (Bázisállomás rendszer)
MSC
MSC
BSS
BSS
BSS
BSS
BSS
VLR
VLR
VLR
HLR
HLR – Home Location Register (Honos helymeghatározó regiszter)
VLR – Visitor Location Register (Látogató helymeghatározó regiszter)
AUC
EIR
AUC – Authentication Centre (Jogosultság vizsgáló központ)
EIR – Equipment Identity Register (Készülék azonosító regiszter) (IMSI)

## Slide 20: A mobil szolgáltatás értéklánca
Hálózat
Termékek és
szolgáltatások
Számlázás
Ügyfélszolgálat
Marketing és
márkanév
Értékesítés
A mobil hálózati szolgáltató (Mobile Network Operator, MNO)
értéklánca:
Saját frekvencia-engedély
Saját hálózati infrastruktúra
Önálló számlázó-rendszer
Saját SIM kártya
Önálló hálózatkijelölő szám
Önálló szolgáltatási kör
Önálló szolgáltatási csomagok
Saját ügyfélszol-gálat
Önálló hiba-bejelentés, szervíz
Saját, jól be-járatott márkanév
Önálló marketing
Ügyfélszol-gálati hálózat
Önálló értékesítés
Saját döntések a végberende-zések kérdé-sében

## Slide 21: A mobil szolgáltatás értéklánca
Hálózat
Termékek és
szolgáltatások
Számlázás
Ügyfélszolgálat
Marketing és
márkanév
Értékesítés
A viszonteladó értéklánca (sokan még ezt is MVNO-nak tekintik,
ez a min-MVNO):
Nincs saját frekvencia-engedély
Nincs saját hálózati infrastruktúra, csak a maghálózati részek
A számlázást az MNO végzi
A SIM az MNO márkajelével, az ő IMSI tartomá-nyába tartozik
Az MNO hálózatkijelölő számát használja
Az MNO szolgáltatási körét ajánlja
Az MNO és a saját szolgáltatási csomagjait ajánlja
Nincs saját ügyfélszol-gálata, az MNO végzi a feladatot
Saját, márkanevet igyekszik használni
Korlátozott mértékben önálló marketing
Önálló értékesítés
Saját döntések a végberende-zések kérdé-sében

## Slide 22: A mobil szolgáltatás értéklánca
Hálózat
Termékek és
szolgáltatások
Számlázás
Ügyfélszolgálat
Marketing és
márkanév
Értékesítés
A mobil virtuális hálózati szolgáltató (Mobile Virtual Network Operator,
MVNO) értéklánca (ma ext-MVNO néven):
Nincs saját frekvencia-engedély
Nincs saját hálózati infrastruktúra, csak a maghálózati részek
Önálló számlázó-rendszer
Saját SIM kártya
Önálló hálózatkijelölő szám
Az MNO szolgáltatási körét ajánlja
Az MNO és a saját szolgáltatási csomagjait ajánlja
Saját ügyfélszol-gálat
Önálló hiba-bejelentés, szervíz
Saját, jól be-járatott márkanév
Önálló marketing
Ügyfélszol-gálati hálózat
Önálló értékesítés
Saját döntések a végberende-zések kérdé-sében

## Slide 23: A mobil szolgáltatás értéklánca
Hálózat
Termékek és
szolgáltatások
Számlázás
Ügyfélszolgálat
Marketing és
márkanév
Értékesítés
A mobil virtuális hálózati szolgáltató (Mobile Virtual Network Operator,
MVNO) értéklánca (ma full-MVNO néven):
Nincs saját frekvencia-engedély
Nincs saját hálózati infrastruktúra, csak a maghálózati részek
Önálló számlázó-rendszer
Saját SIM kártya
Önálló hálózatkijelölő szám
Önálló szolgáltatási kör
Önálló szolgáltatási csomagok
Saját ügyfélszol-gálat
Önálló hiba-bejelentés, szerviz
Saját, jól be-járatott márkanév
Önálló marketing
Ügyfélszol-gálati hálózat
Önálló értékesítés
Saját döntések a végberende-zések kérdé-sében

## Slide 24: A virtuális szolgáltatás műszaki feltételei
BTS
BTS
BSC
BTS
BTS
BSC
MSC
GMSC
VLR
HLR
AUC
EIR
MS
BSS
NSS
BTS
BTS
BSC
BTS
BTS
BSC
MSC
GMSC
VLR
HLR
AUC
EIR
MS
BSS
NSS
PSTN
PLMN
Nyilvános
hálózatok

## Slide 25: A virtuális szolgáltatás műszaki feltételei
Ügyfél-szolgálat
BTS
BTS
BSC
BTS
BTS
BSC
MSC
GMSC
VLR
HLR
AUC
EIR
MS
BSS
NSS
BTS
BTS
BSC
BTS
BTS
BSC
MSC
GMSC
VLR
HLR
AUC
EIR
PSTN
PLMN
MNO
Min-MVNO
Marketing
Ügyfél-szolgálat
Marketing
Számlázás

## Slide 26: A virtuális szolgáltatás műszaki feltételei
Ügyfél-szolgálat
BTS
BTS
BSC
BTS
BTS
BSC
MSC
GMSC
VLR
HLR
AUC
EIR
MS
BSS
NSS
BTS
BTS
BSC
BTS
BTS
BSC
MSC
GMSC
VLR
HLR
AUC
EIR
PSTN
PLMN
MNO
Ext-MVNO
Marketing
Ügyfél-szolgálat
Marketing
Számlázás
Számlázás
Értéknövelt szolgáltatások

## Slide 27: A virtuális szolgáltatás műszaki feltételei
BTS
BTS
BSC
BTS
BTS
BSC
MSC
GMSC
VLR
HLR
AUC
EIR
BTS
BTS
BSC
BTS
BTS
BSC
MSC
GMSC
VLR
HLR
AUC
EIR
PSTN
PLMN
GMSC
HLR
AUC
EIR
GMSC
HLR
AUC
EIR
PSTN
PLMN
MNO
Full-MVNO
Értéknövelt szolgáltatások
Számlázás
Ügyfél-szolgálat
Marketing
Számlázás
Ügyfél-szolgálat
Marketing

## Slide 28: Szabályozási kérdések
Az MVNO-k a „win-win” szituáció alapján működőképesek leginkább
A full-MVNO a leginkább életképes megoldás, ott a szolgáltatónak van mozgástere is (MNO váltás).
Szabályozási modellek:
  Kötelezően előírt MVNO fogadás – nem működik igazán, ahol előírták, ott is visszavonták
  Piacra bízva, segítség nélkül – sok helyen működik
  Piacra bízva, segítséggel – még jobban működik
  MVNO tilalom – tökéletesen működik, de nem old meg semmit

## Slide 29
Köszönöm a figyelmet !