## Slide 2
NMHH műholdvételi antennák

## Slide 3
NMHH műholdvételi antennák
Fix pozíciójú antennák:
  Digi: fix telepítésű 60 cm-es ofszet parabola, nyugat 1°
  MTVA: fix telepítésű 110 cm-es ofszet parabola, kelet 9°
  Telekom: fix telepítésű 90 cm-es ofszet parabola, nyugat 1°
  UPC: fix telepítésű 60 cm-es ofszet parabola, nyugat 1°

## Slide 4
NMHH műholdvételi antennák
1 tengelyes antennák:
  Keleti monitoring antenna:
    240cm Grante prímfókuszos parabola, SMW WDL-PLL LNB
    SV-SP2 vezérlő: mozgástartomány geostat pályán kelet 90°-tól kelet 3°-ig
  Nyugati monitoring antenna:
    240cm Grante prímfókuszos parabola, SMW WDL-PLL LNB
    SV-SP2 vezérlő: mozgástartomány geostat pályán kelet 36°-tól nyugat 45°-ig

## Slide 5
NMHH műholdvételi antennák
2 tengelyes antennák:
  Kontroll monitoring antenna:
    125 cm WISI ofszet parabola, 43dB nyereség, WISI OL 150000 LNB, optikai jelátvitel
    SV-SP2V2 vezérlő: mozgástartomány geostat pályán kelet 57°-tól nyugat 30°ig, fej korrekció -30°-tól +30°-ig
  360 fokos antenna:
    120 cm RF HAMDESIGN prímfókuszos hálós parabola, 38dB nyereség, INVERTO Black Pro fej LNB
    SV-SPS1 vezérlő: mozgástartománya azimut irányban ±200°, eleváción ±87,5°

## Slide 6
Antenna vezérlések
SV-SP1 / SV-SPV2:
ALI4 lineáris aktuátor | Tápfeszültség: 24V DC Teljesítmény: 150W Maximális erő: 6,8kN Maximális sebesség: 7mm/s Vezérlés: 1kHz-5,8kHz PWM (max 99% kitöltéssel) Teljes úthossz: 300mm (kiépítve, csak 60-80% kerül kihasználásra) Időjárásállóság: IP65 Rögzítés: aktuátor nyakán Végállás kapcsolók: Hall-szenzoros, nyitó kivitel, tetszőlegesen elhelyezhető
WV36M/SSI jeladó | Típus: forgó abszolút jeladó Tápfeszültség: 5V DC (Lehetséges: 5V-24V DC) Protokoll: SSI Átvitel: RS485 Sebesség: 100kbps (Lehetséges: 100kbps-2mbps) Időjárásállóság: IP65
DC tápegység | Toroid trafós kialakítás Bemenet: 230V AC 50Hz / ~1A Kimenet: 24V DC / max. ~6,5A Funkciók: - Beépített zárlatvédelem / áramkorlát - Állapot visszajelzés - Kimeneti feszültség finombeállítás
SV-SC2 vezérlőkártya | Funkciók: - FET-es H-híd PWM-es DC motorvezérléshez: max 50V / 20A, max 99% kitöltés - RS485 - TTL konverter - 5V tápfeszültség vezérlés - 230V tápfeszültség vezérlés

## Slide 7
Antenna vezérlések
SV-SP2 / SV-SP2V2:

## Slide 8
Antenna vezérlések
SV-SP1V2:
  Kiegészítő szervomotoros lnb korrekció

## Slide 9
Antenna vezérlések
SV-SPS1:

## Slide 10
AntMover v3.0

## Slide 11
AntMover v3.0

## Slide 12
AntMover v3.0

## Slide 13
AntMover v3.0

## Slide 14
AntMover v3.0

## Slide 15
AntMover v3.0

## Slide 16
AntMover v3.0

## Slide 17
AntMover v3.0

## Slide 18
Szerver és technológiák
Szerver:
  Processzor: Intel Core i7
  Memória: 8GB
  Tárhely: 256GB SSD, 2 x 1TB HDD / Raid 1
Szoftverkomponensek:
  Ubuntu 16.04 LTS
  Apache 2.4.18
  PHP 7.0.15
  OpenJDK 1.8
  PostgreSQL 9.5.6

## Slide 19
Köszönöm a figyelmet!