## Slide 1: BalaTrönk II A Balatrönk múltja
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Megvalósult régiós dPMR rendszer
HTE 2019.10.21.
Jamrik Péter, Bodor István, Turcsán Zsolt
NOVOFER Zrt.
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 2
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Előzmények
1997 – A BVRK, BAHART, VÍZÜGY, HALÁSZATI Rt egy közösen használható, önálló rétegekként funkcionáló, de átjárható, egységes infrastruktúrát használó rádióhálózat kialakításnak előkészítésére adtak megbízást.
1998 – A koncepcióterv elkészült, ám forrást a célszervezetek végül nem tudtak biztosítani.
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 3
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Az első lépések
1999-ben a MOTOROLA hazai képviselője vállalta, hogy egy SmartNet pilotrendszer eszközeit biztosítja.
Megterveztük és kiviteleztük a Balaton keleti- és középső medencéjét 80-90%.ban lefedő hálózatot. (Csopak-Csákányhegy telehelyen)
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 4
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Analóg rendszer I. szakasz lefedettsége
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 5
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Az első évek
Csopak bázisállomás, 4 csatorna, trönkölt üzemmód
Fonyód-Várhegyen egy beszédcsoport konvencionális analóg csatornával a nyugati medencére
Felhasználói struktúra kialakítása
A rendszer szervezeti kialakítása
Az együttműködő partnerek: RSOE, FERCOM Kft
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 6
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Szervezeti felépítés terve
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 7
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
A teljes lefedettség
2001-ben a MeH és a BFT segítségével a hírközlés fejlesztési célalap forrásából a Csopak bázisállomást átvettük, Fonyód bázisállomást 4 trönkölt csatornával megvalósítottuk, így a teljes Balatonon 80-90%-os lefedettséget biztosítottunk kézi terminálok részére
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 8
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Teljes lefedettség
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 9
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Folyamatos üzem
2003-tól a két bázisállomás üzembiztonságának fokozása
Szünetmentes tápellátások kialakítása
Felhasználói kör bővítése (közel 50 felhasználói csoport, több mint 300 terminál)
Együttműködési formák megvalósítása
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 10: BalaTrönk II
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
A fejlesztés, rekonstrukció
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 11
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Az indulás lépései
2014-től a rekonstrukció, fejlesztés tervezése, koncepciótervek és pályázati anyagok készítése (több elbukott pályázat)
2015-től a NOVOFER Zrt saját forrásból megvalósította a Balatonon a MotoTrbo pilot rendszert – ezzel a digitális átállás első lépését megtette
2016-ban több felhasználót bevontunk éles tesztekbe, tapasztalatokat gyűjtöttünk
2017-18-ban 5 bázisállomással megvalósítottuk a 100%-os balatoni lefedettséget, megvalósítottuk a szükséges távközlési kapcsolatokat, bővítettük a kapacitást és a terminálok számát
2019-tól üzemszerű működés
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 12
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Teljes lefedettség
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 13
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Helyi lefedettség
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 14
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Medencénkénti lefedettség
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 15
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Tervek: 3 szakaszú digitális fejlesztés
szakasz: A digitális rendszer alap infrastruktúrájának megvalósítása a vízbiztonsági célok prioritása és kritériumai mellett.
szakasz: A tapasztalatok alapján a struktúra átalakítása, kapacitás bővítése a rendezvények számára is. Terminálok beszerzése
szakasz: A rendszer technológiai továbbfejlesztése további kapacitás bővítéssel, felhasználói rétegek kialakításával (többrétegű, kapacitásnövelt, trönkölt??)
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 16
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Felhasználói struktúra
Vízbiztonsági réteg
(VMSZ, ÖTE, THE)
Közterületi rendezvények
Eseti vízi rendezvények
(Pl. Balaton átúszás
FINA)
Rendszeres vízi rendezvények
(MVSZ, MVA, Egyesületek)
Külső hálózatok
(Pl. Debreceni Virágkarnevál)
3. partnerek
Terminál biztosítás
Terminál biztosítás
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 17
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Igények
Vonatkozhat
  Területi lefedettségre
  Beszédcsoportok számára
  Egyidejű kommunikációk
  Együttműködés
Felhasználónként eltérő
Notes: Számomra ez a projekt egyrészt felhasználói igények, másrészt anyagi és fizikai lehetőségek formájában jelent meg, illetve belső igényként megfogalmazódott a menedzselés és felügyelet kérdése is. A feladat az volt, hogy ezeket a szempontokat egyeztetve megkeressük a legjobb kompromisszumot, kialakítsunk egy olyan rendszert amely az legfontosabb igényeket kielégíti, és alapul szolgáljon továbbfejlesztéshez, a további igények kiszolgálására.
A felhasználói igények vonatkozhatnak egyrészt területi lefedettségre – itt egy-egy felhasználónak is többféle igénye lehet -, vonatkozhat a szükséges beszédcsoportok számára – egymástól függetlenül kommunikáló csoportokat jelent a beszédcsoport, a beszélgetést csak az hallja, aki tagja az adott beszédcsoportnak -, vonatkozhat az egyidejű, független kommunikációk számára, valamint együttműködésre különböző beszédcsoportok, vagy felhasználói csoportok között. Erre példa, hogy vitorlás versenyek esetén a DMR rádiókon is lehessen segítséget kérni a vízimentőktől.
Ezek a fenti igények felhasználói csoportonként eltérők lehetnek.

## Slide 18: Lefedettségi igények
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
MVSZ
  Lokális
  Balaton
VMSZ
  Medence
  Balaton
Egyéb felhasználók
  Lokális
  Regionális
  Balaton
Notes: Nézzük először meg, hogy hogyan jelennek meg a területei lefedettségi igények a különböző felhasználói csoportok esetében.
Felhívom a tisztelt hallgatóság figyelmét, hogy a megjelenő képek csak illusztrációk, a rajtuk látható méretek nem feltétlenül igazak a balatoni viszonyokra.
Az egyik fő felhasználói csoport a Magyar Vitorlás Szövetség, illetve az alá tartozó vitorlás egyesületek. Az általuk rendezett versenyek általában lokálisak, vagyis egy átjátszóállomással lefedhető területen történnek. Viszont vannak teljes Balatont átszelő versenyek, mint pl a Kékszalag, ezekhez a teljes tavat lefedő rendszer szükséges.
A vízimentőszolgálat esetében a medencénkénti lefedettség jelent meg igényként, hiszen a meteorológiai előrejelzéseket és időjárás jelentéseket is medencénként kapják meg, illetve továbbítják a strandokon dolgozó kollégáik felé. Ez a Balalton speciális földrajzi helyzetéből adódik.
A harmadik felhasználói kör a különböző balatoni, vízben, vagy a tó partján, esetleg a tó körül megrendezendő kulturális- és sportrendezvények szervezői, illetve az azokat biztosító szervezetek, személyek. Ezek a rendezvények akár egyetlen helyszínre is korlátozódhatnak, ilyenkor elég egyetlen átjátszóállomás a területi igények kielégítésére, lehetnek régionálisak, amikor több átjátszóállomást is fel kell használni a feladathoz, illetve Balatont kerülő versenyek esetén teljes balatoni lefedettséget kell biztosítani.

## Slide 19
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
A Balaton 3 medencéje
Notes: Ezen a térképen látható a 3 medencére osztott Balaton. A Badacson és Fonyód közötti vonaltól nyugatra található a nyugati medence, a Tihanyi-félszigettől keletre a keleti medence, a kettő között pedig a középső medence.

## Slide 20
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
DMR legfontosabb tulajdonságai
TDMA – 2 időrés
Roaming
IP Site Connect
Hívás típusok
  All Call
  Group Call
  Private Call
Notes: Jelen előadásnak nem célja a DMR rendszerek részletes ismertetése – ezt egy korábbi előadásban megtettük pár évvel ezelőtt -, de néhány, a megvalósított rendszer szempontjából fontos, illetve a rendszer működésének megértéséhez szükséges tulajdonságot röviden megemlítek.
Az első, hogy a MOTOTRBO rendszer TDMA alapú, egy frekvencián két időrést képes kezelni, vagyis itt a fizikai csatorna két logikai csatornára osztódik.
A második a roaming funkció, ami a mobiltelefon rendszerekből mára már mindenki által jól ismert fogalom, és erre már a DMR rendszerek is alkalmasak. Ha az aktuális átjátszóállomásról vett jel egy bizonyos szint alá csökken, akkor a készülék keres egy másik átjátszóállomást, amelyről megfelelő erősségű jelet tud venni.
Ha egy átjátszóállomás önállóan nem képes a kívánt területet lefedni, akkor további átjátszóállomásokat kell telepíteni. Ahhoz, hogy a teljes területen mindenki mindenkivel tudjon beszélni, az átjátszóállomásokat össze kell kapcsolni. A MOTOTRBO rendszerben ha az átjátszóállomásokat IP felületen összekötjük egymással, akkor IP Site Connect hálózatot alakítunk ki. Ez nem jelent az önálló átjátszóállomáshoz képest kapacitás növelést, csupán területi lefedettség növelést, mivel az egyes időréseken minden átjátszóállomás pontosan ugyanazt fogja lesugározni.
Megemlítem még a hívásfajtákat. A MOTOTRBO rendszer három hívásfajtát ismer. Az All Call egy egyirányú kommunikáció egy vezér készülék, vagy egy diszpécseri állomás felől minden rendszerben lévő végkészülék felé. A Group Call-t, vagy csoporthívást csak azok hallanak, akiknek a készüléke az adott beszédcsoportba tartozik. A Private Call viszont csak két készülék közötti kommunikáció, más felhasználók által nem hallható. Az All Call-t és a Private Call-t ebben a megvalósított rendszerben nem használjuk, tehát csak a Group Call, vagyis csoporthívás marad.

## Slide 21
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Első ütem
5 db összekapcsolt RPT (IPSC)
  Fonyód
  Keszthely
  Csopak
  alatonalmádi
  Balatonföldvár
3 db önálló RPT
  Balatonkenese
  Csopak
  Balatonföldvár
Notes: Az első ütem végére, 2018-ra 8 átjátszóállomás üzemelt. Ebből 5-öt összekapcsoltunk egy IPSC rendszerbe. Egy IP Site connect rendszerben egy master, és maximum 15 per átjátszóállomás lehet. Itt Fonyód RPT lett a master, Keszthely, Csopak, Balatonalmádi és Balatonföldvár pedig peer-ek.
A vitorlás szervezetek helyi igényeire Csopakra, Balatonkenesére és Balatonföldvárra került lokális átjátszóállomás. Balatonkenesére azért volt szükség, mert a Kenesei-öböl térségét Csopak nem sugározza be, márpedig ezen a területen is rendeznek vitorlás versenyeket. Balatonalmádi már belát erre a részre, viszont az az átjátszóállomás része a teljes Balatont lefedő összekapcsolt rendszernek., és a helyi igények kielégítésére túlzás egy teljes Balatont lefedő rendszer használata.

## Slide 22
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Csatornák és beszédcsoportok
 | Időrés | Beszédcsoportok |  |  |  |  |  | 
IPSC | 1. | VMSZ A |  | VMSZ B |  |  | VMSZ C | 
 | 2. | 2A | 2B |  | 2C | Segély |  | Info
Balatonföldvár | 1. | 3A |  | 3B |  |  | 3C | 
 | 2. | 4A |  | 4B |  |  | 4C | 
Balatonkenese | 1. | 5A |  | 5B |  |  | 5C | 
 | 2. | 6A |  | 6B |  |  | 6C | 
Csopak | 1. | 7A |  | 7B |  |  | 7C | 
 | 2. | 8A |  | 8B |  |  | 8C | 
Notes: Ebben a táblázatban látható, hogy melyik logikai csatornára milyen beszédcsoportokat osztottunk ki. Az összekapcsolt, Balatont lefedő rendszer 1. időrését a vízimentők kapták meg. Kaptak 3 beszédcsoportot, hogy a 3 medencében zajló kommunikáció ne hallatszódjon a másik medencében. Ez a megoldás természetesen az egyidejűség szempontjából nem elégítette ki teljes mértékben a felhasználói igényeket, mivel egyidőben csak az egyik medence tudott forgalmazni, a másik kettőben ezidő alatt foglaltság jelzést kapott a próbálkozó.
Egyanezen rendszer 2. időrésén szintén kialakítottunk 3 beszédcsoportot a vitorlás és egyéb rendezvények számára teljes balatoni lefedettségi igény esetére. Ezen kívül létrehoztunk egy Segély csatornát, amelyet a vízimentők központjában is figyeltek, illetve egy Info csatornát, amelyen a vízimentők tudtak pl. időjárásról információt szolgáltatni.
A 6 likális logikai csatorna mindegyikén 3-3 beszédcsoportot hoztunk létre, de egynél többet sosem használtunk, így itt az egyidejűséggel nem volt probléma.

## Slide 23
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Végkészülékek programozása
Csatornához hozzárendelt paraméterek
  Frekvencia
  Időrés
  Roaming lista
  Rx Group lista
  Contact
Notes: A rendszertervezésnek van egy másik része is. A végkészülékek felkonfigurálása is egy komoly tervezési feladat. Ahhoz, hogy egy rádió készüléken elérjük azt, hogy a megfelelő csatornán és megfelelő beszédcsoportban tudjunk kommunikálni, a csatornaváltó gombbal kell a megfelelő csatornát kiválasztani. Egy csatornához viszont több paramétert is hozzá kell rendelni. Nézzünk egy konkrét esetet, hogyan tudjuk a készülékben beállítani azt, hogy képes legyen a 2A csatornán kommunikálni.
Az első paraméter a frekvencia, ennek beállításával tudjuk a csatornát átjátszóállomáshoz rendelni. Az időrés kiválasztásával már a logikai csatornához rendelésnél tartunk. A 2A csatorna az összekapcsolt rendszer csatornája, 5 átjátszóállomás van ebben a rendszerbe. Így 5 csatornát kell létrehozni a 2A beszédcsoport használatához.
Ahhoz, hogy a rendszer nyújtotta roaming szolgáltatást is ki tudjuk használni, létre kell hoznunk egy olyan roaming listát, amibe ez az 5 csatorna tartozik bele, és ezt a listát hozzá kell rendelni mindegyik csatornához. Több ilyen listát lehet létrehozni, és az egyes csatornákhoz különböző listákat lehet hozzárendelni.
Szintén több Rx Group listát lehet létrehozni, és ezek közül egyet lehet a csatornákhoz hozzárendelni. Ebbe a listába azokat a beszédcsoportokat kell belerakni, amelyeket az adott csatornán hallgatni szeretnénk. A 2A beszédcsoportba tartozó rádiók biztosan tagja akarnak lenni a 2A beszédcsoportnak, Hallgatni akarják az Info csatornát, és hallaniuk kell a Segély csatornát is, hiszen lehet hogy ők vannak legközelebb a bajbajutottakhoz. Tehát egy ilyen háromelemű listát kell a csatornánkhoz hozzárendelni.
A Contactba azt a hívószámot kell beállítani, amelyre a PTT megnyomásakor hívást akarunk indítani. Ez jelen esetben természetesen a 2A beszédcsoport.
Az 5 így elkészített csatornából csak 1-et hagyunk meg kiválaszthatónak, a többit a Channel Pool-ba tesszük. Ezek a csatornák kézzel nem kiválaszthatók, de pl a Roaming listába felvehetők.

## Slide 24
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Második ütem
Medencékre bontás
  Fonyódon bővítés egy átjátszóállomással
  Minden medencére 2 átjátszóállomás IPSC-be kapcsolva
Lokális Balatonkenese RPT áttelepítése Csopakra
Kezelőrendszer új funkciók
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 25
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Medencénkénti lefedettség
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 26
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Az átjátszóállomások bekötése a kezelőrendszerbe
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 27
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
 | Időrés | Beszédcsoportok |  |  | 
Nyugat IPSC | 1. | VMSZ Nyugat |  |  | 
 | 2. | A | B | C | Segély/Info
Közép IPSC | 1. | VMSZ Közép |  |  | 
 | 2. | A | B | C | Segély/Info
Kelet IPSC | 1. | VMSZ Kelet |  |  | 
 | 2. | A | B | C | Segély/Info
Balatonföldvár | 3. | A | B | C | Segély/Info
 | 4. | A | B | C | Segély/Info
Csopak | 3. | A | B | C | Segély/Info
 | 4. | A | B | C | Segély/Info
 | 5. | A | B | C | Segély/Info
 | 6. | A | B | C | Segély/Info
Csatornák, beszédcsoportok
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 28
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Lefedettségi igények biztosítás
Átjátszóállomások összekapcsolása
  IPSC-be szervezés
  Kezelőrendszer Bridging funkció
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 29
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Kezelőrendszer Bridging funkció
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 30
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Kezelőrendszer Bridging funkció
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 31
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Kezelőrendszer Bridging funkció
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 32
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Kezelőrendszer Bridging funkció
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 33
Kezelőrendszer funkciói
Diszpécselés
Rádiók állapotának megjelenítése
Bridging
Hangrögzítés, visszahallgatás
Eseménynapló
Monitoring
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 34
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Jövőbeni tervek
Capacity Plus
  Vezérlő csatorna nélküli trönkölt rendszer
  Nem igényel további hardvert, csak licencet
  MOTOTRBO gyári szabvány
Capacity Plus Single Site
  Csak a jelenlegi local RPT-k
  Speciális felhasználói kör miatt nincs igazán kapacitás növekedés
  Önálló beszédcsoportok az egyes szervezeteknek
  Nincs szükség csatorna koordinációra
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 35
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Jövőbeni tervek
Capacity Plus Multi Site
  Minden RPT
  Site-onként korlátozhatók a beszédcsoportok
  Nem kell azonos kiépítettség
  Tényleges kapacitás növekedés
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 36
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
IP követelmények
IPv4 TCP/UDP
DHCP/FIX IP
MASTER repeater központú (SPofF)
Delay < 60/90 ms P-P
  propagation delay• serialization delay• handling delay
Jitter < 60 ms (csomageldobás)
Packet Loss (system responds to periodic packet loss by replaying either aspecial packet)
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 37
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Általános IP struktúra
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 38
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Bővített IP struktúra
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 39
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Sávszélesség követelmények 1.
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 40
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Sávszélesség követelmények 2.
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 41
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Sávszélesség követelmények 3.
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 42
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Sávszélesség követelmények 4.
Wide Area Voice: 23 kbit/s
Link management: 5 kbit/s
Master messaging: 4 kbit/s
RDAC commands: 64 kbit/s
Notes: Köszöntő, bemutatkozás

## Slide 43
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt.
BalaTrönk II Rendszer 2017-19
Sávszélesség követelmények 5.
5 állomás, normál forgalom: 20 GB/hó
15 állomás , normál forgalom: 65 GB/hó
Notes: Köszöntő, bemutatkozás